# Text boxes

AB

AB

+ venant de la batterie

+ venant de la commande des veilleuses

Interrupteur avec voyant de préférence

Relais

Fusible :

- 8 A pour du 55 W

- 12 A pour du 120 W

# En rouge : circuit de puissance ( fil de gros diamètre)

En noir : circuit de commande

Quand tu fermes le circuit avec ton interrupteur, le courrant passe par le relais et ferme le circuit de puissance. Tes AB fonctionnent.

Pour la commande du relais, tu te branches sur les veilleuses. Comme ça tu pourras avoir les AB avec les veilleuses et les codes. (Tu les auras aussi avec les phares mais c'est interdit par le code de la route).